Budynek Garażowo – warsztatowy (działka nr 3)

Obiekt dwukondygnacyjny z dachem jednospadowym, nie podpiwniczony.

Obiekt użytkowany od roku 1976.

DANE OGÓLNE:

Powierzchnia zabudowy   450,00m2

Powierzchnia użytkowa   432,00m2

Kubatura                          1914,00m3

Kondygnacje                          2

Wysokość                              730cm.

RODZAJ KONSTRUKCJI:

Fundamenty żwirowo betonowe wylewane, ściany murowane z pustaków suporeksowych. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z pustaków suporeksowych.

Schody wewnętrzne żelbetowe wylewane.

Strop w części budynku z płyt kanałowych, w części dwuteownik stalowy wypełniony płytami korytkowymi.

Stropodach z płyt korytkowych, kryty papą

Stolarka okienna drewniana.

INSTALACJE:

Wodociągowo – kanalizacyjna (zasilana z sieci miejskiej i odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej).

Kanalizacja deszczowa – brak.

Ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych miejscowych.

Centralne ogrzewanie z kotłowni własnej.

Wentylacja grawitacyjna.

Oświetlenie i gniazda wtykowe 230V.

Siłowa 400V.

Odgromowa.

Telefoniczna.