Budynek pralnia – kotłownia (działka nr 3)

Obiekt jednokondygnacyjny z dachem jednospadowym, w części podpiwniczony.

Obiekt użytkowany od roku 1963

DANE OGÓLNE:

Powierzchnia zabudowy   390,00m2.

Powierzchnia użytkowa    398,50m2.

Kubatura                         2150,00m3.

Kondygnacje                         2.

Wysokość                            670cm.

RODZAJ KONSTRUKCJI:

Fundamenty żwirowo betonowe wylewane.

Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej tynkowane .

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z cegły ceramicznej.

Strop nad piwnicą typu DHS

Stropodach jednospadowy typu DHS, kryty papą.

Stolarka okienna PCV.

INSTALACJE:

Wodociągowo – kanalizacyjna (zasilana z sieci miejskiej i odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej).

Kanalizacja deszczowa – system rur spustowych do sieci miejskiej.

Ciepła woda z kotłowni własnej.

Centralne ogrzewanie z kotłowni własnej.

Wentylacja grawitacyjna, w pralni mechaniczna

Oświetlenie i gniazda wtykowe 230V.

Siłowa 400V.

Odgromowa.