Specyfikacja  przetargowa SIWZ – wymagane  parametry techniczne kolektorów gruntowych dolnego źródła

| Opis wymagań | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Materiał kolektora gruntowego (sondy) | polietylen sieciowany PE-Xa 40x3,7mm Sonda powinna być wykonana bez połączenia zgrzewanego, z jednego odcinka rury wygiętego fabrycznie |
| Zabezpieczenie miejsca wygięcia | miejsce wygięcia umieszczone w osłonie wykonanej z żywicy polietylenowej wzmacnianej włóknem szklanym. |
| Wymagana klasa ciśnienia przy temperaturze medium 20°C | Minimum PN15 |
| Zakres temperatury użytkowania | od -40°C do +95°C |
| Wypełnienie otworu wiertniczego | Wypełnienie otworu wiertniczego ma zapewnić trwałe, stabilne fizycznie i chemicznie połączenie sondy z otaczającym gruntem, nie wolno dopuścić do powstawania pęcherzy i pustych przestrzeni, materiał wypełniający powinien mieć gęstość 1,65÷2,0 kg/dm³. |