Budynek Szpitala Powiatowego w Sejnach (działka nr 3)

Budynek trzy kondygnacyjny bez podpiwniczenia z wysokim poddaszem nieużytkowym, dach wysoki dwu i czterospadowy.

Budynek użytkowany od roku 1963.

DANE OGÓLNE

Powierzchnia zabudowy        771,14m2.

Powierzchnia użytkowa       1786,09m2.

Kubatura                              9973,00m3.

Kondygnacje                              3.

Wysokość                               1516cm.

RODZAJ KONSTRUKCJI:

Obiekt posadowiony na płycie żelbetowej, ściany nośne i działowe – murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy prefabrykowane typu DMS, więźba dachu drewniana płatwiowo-kleszczowa ze ścianką kolankową. Pokrycie dachu blachą trapezową. Stolarka okienna zespolona PCV. Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne. Klatki schodowe żelbetowe wylewane.

INSTALACJE:

Wodociągowo – kanalizacyjna  (zasilana z sieci miejskiej i odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej, rezerwowe własne ujecie wody).

Kanalizacja deszczowa – system rur spustowych do sieci miejskiej.

Centralne ogrzewanie i ciepła woda z kotłowni własnej.

Wentylacja grawitacyjna.

Oświetlenie i gniazda wtykowe 230V, własny awaryjny agregat prądotwórczy.

Siłowa 400V

Odgromowa.

Telefoniczna.

Instalacja przyzywowa na oddziałach łóżkowych.

Winda szpitalna.